Investor: Obec Lipovice, Lipovice čč, 384 22 Vlachovo Březí

Zastoupený: Ing. Annou Píchovou, starostkou

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ KONOPIŠTĚ

technický popis záměru

na pozemku p.pč.539/15 v k. ú. Lipovice.

Projekt pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (územního souhlasu)

Seznam příloh:

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Herní prvky a mobilář

Datum: 02/2015

------------------------

Ing. Anna Píchová

Starostka

A. Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby: Hřiště Konopiště

Místo stavby: Pozemek p.pč.539/15 v k.ú. Lipovice, o výměře 931 m2

Předmět projektové dokumentace: dokumentace pro vydání stavebního povolení

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Obec Lipovice, Lipovice 44, 384 22 Vlachovo Březí, IČO: 00583065, zastoupená starostkou obce, Ing. Annou Píchovou

A.2 Seznam vstupních podkladů

Snímek z katastru nemovitostí, zaměření staveniště, nákres s kótami a vyznačením rozmístění herních prvků, detailní vyobrazení herních prvků s jejich technickým popisem.

A.3 Údaje o území

a) Rozsah území - pozemek p.p.č 539/15 v k.ú. Lipovice, o výměře 931 m2, pozemek je ve vlastnictví investora.

b) Dosavadní využití pozemku – V současné době se jedná o zatravněnou plochu – pozemek se využívá jako zahrada.

c) Údaje o ochraně území – pozemek není v památkové zóně, památkové rezervaci, chráněném, ani záplavovém území.

d) Údaje o odtokových poměrech – odtokové poměry se po provedení hřiště významně nemění, dešťové vody se budou vsakovat na zatravněném povrchu hřiště jako dosud.

e) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území – Stavba bude provedena v souladu s obecnými požadavky na využívání území.

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů – je v přílohou žádosti o územní souhlas

g) Seznam výjimek a úlevových řešení – nebyly řešeny.

h) Seznam souvisejících a podmiňujících investic – nevyskytují se.

i) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby – viz žádost o územní souhlas

A.4 Údaje o stavbě

a) Nová stavba, nebo změna dokončené stavby – nová stavba

b) Účel užívání stavby – sportoviště a rekreační plocha

c) Trvalá nebo dočasná stavba - trvalá.

d) Údaje ochraně stavby – stavba není kulturní památkou, neleží v památkové zóně, ani v chráněné krajinné oblasti.

e) Údaje o dodržení obecně technických požadavků na stavby a bezbariérové využívání -

druh oplocení a jeho umístění je navrženo tak, aby bylo umožněno bezpečné užívání. Vlastní lezadlové a herní prvky hřiště budou řešeny jako kompletní dodávka odborné firmy se všemi zárukami a certifikáty bezpečnosti.

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů – je součástí žádosti o územní souhlas

g) Seznam výjimek a úlevových řešení – neřešily se.

h) Navrhovaná kapacita stavby

Stavba hřiště bude umístěna na p.p.č. 539/15 v k.ú. Lipovice, v části obce Konopiště. Celková plocha pozemku p.p.č. 539/15 činí 931 m2. Z toho zatravněná plocha hřiště upravená do roviny činí 513 m2. Zbylá plocha pozemku hřiště je využita pro úpravu svahováním ke stávajícímu terénu.

i) Základní bilance stavby

Hospodaření s dešťovou vodou – dešťová voda bude likvidována vsakem v zatravněném povrchu hřiště. K hřišti nebudou přivedeny žádné nové instalace (např. osvětlení, vodovod).

Druhy odpadů.

Při provozu stavby bude vznikat směsný komunální odpad, č. odpadu 20 03 01, kategorie ostatní odpad (O), který se bude ukládat do popelové nádoby pravidelně vyvážené odbornou firmou na skládku TKO.

Provozem hřiště nebudou vznikat a exhalace a splaškové vody.

j) Časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy – stavba bude započata po vydání pravomocného stavebního povolení, předpokládá se duben 2015. Dokončení stavby prosinec 2015.

j) Orientační náklady stavby – 800 tis. Kč.

A.5 Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na objekty.

B. Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku – pozemek p. p.č.539/15 k.ú. Lipovice, pozemek je ve vlastnictví investora a je využíván obcí Lipovice. V současné době se využívá jako zahrada. Pozemek je přihlehlý k budově č.p.9, která je stavbou občanského vybavení. Budova občanského vybavení je využívána  z jedné části jako  hostinec, z druhé části jako prodejna smíšeného zboží. V budově je hygienické zařízení, které mohou využívat i návštěvníci hřiště. Budova je ve výlučném vlastnictví investora.

b) Provedené průzkumy a rozbory – Stavba hřiště bude umístěna na p.p.č. 539/15 k.ú. Lipovice, v části obce Konopiště. Pro provedení hřiště na tomto pozemku nejsou třeba žádné průzkumy.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma – nebyla zjištěna

d) Záplavová a poddolovaná území – nevyskytují se.

e) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, odtokové poměry – nebude mít vliv na sousední pozemky a odtokové poměry.

f) Požadavky na asanace , demolice, kácení dřevin – V západní části pozemku, podél oplocení se nachází souvislý porost křovin. Pro příjezd vozidel na staveniště a dovážení zeminy se křoviny podél oplocení v délce cca 5m odstraní.

g) Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a lesních pozemků – plocha stavebního pozemku p.p.č. 539/15 se musí celá vyjmout ze zemědělského půdního fondu /již je vyjmuto/. Sousední pozemek p.p.č. 542/19 trvalý travní porost se využije pro dočasné uložení ornice sejmuté ze stavebního pozemku.

h) Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu – Na hřiště se bude vstupovat z obecního pozemku na p.p.č. 586/1. Stavební pozemek není napojený na technickou infrastrukturu a  stavba hřiště nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující a související investice – nevyskytují se

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stavba je určena pro rekreaci a sportování – viz základní kapacity

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Navrhované řešení zásadně nemění urbanistické řešení pozemku. Architektonické řešení je bezpředmětné.

B2.3 Dispoziční a provozní řešení - viz výše uvedené

B2.4 Bezbariérové užívání stavby – Sklon a povrch přístupových komunikací vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 369/2001 Sb. o užívání stavby osobami s omezenou schopností a orientace.

B2.5 Bezpečnost při užívání stavby – Opravy nevyžadující odbornou způsobilost si provede stavebník svépomocí. Odborné práce,  pro které nemá stavebník potřebné vybavení nebo kvalifikaci, zadá odborným firmám. Bezpečnost provozu stavby neupravují žádné technické normy. Nařízení, které se týká provozu stavby – Nařízení č. 378/2001 Sb.. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Oplocení a vlastní herní prvky budou provedeny tak, aby splňovaly požadavek bezpečného úžívání.

B2.6 Základní technický popis stavby

Stavební pozemek je svažitý severozápadním směrem. Pro vytvoření hřiště se pozemek musí urovnat do roviny. Rovina pláně se vytvoří z menší části hutněným násypem zeminy získané z odkopávky terénu na stavebním pozemku, z větší části hutněným násypem z dovezené zeminy. Zemní práce se provedou strojově. Na začátku prací se sejme ornice z celé plochy dotčené stavbou, tj. z celé plochy stavebního pozemku p.p.č. 539/15 ve vrstvě nejméně 0,15 m. Ornice se uloží na dočasné skládce na sousedním pozemku p.p.č.542/19. Veškerá sejmutá ornice se při dokončování stavby rozprostře na ploše hřiště, které bude zatravněné a na plochách svahů a terénního zářezu. Zemina dovezená na pozemek se na stavbě musí hutnit po vrstvách tl. nejvýše 0,25 m před zhutněním a upravit do svahů. Svahy ke stávajícímu terénu se provedou podle projektové dokumentace ve sklonu 1:2. Terénní úpravy se budou provádět pouze na stavebním pozemku. Kromě dočasného uložené ornice se stavba nedotkne sousedních pozemků. Konečný povrch hřiště bude zatravněný. Schodišťové stupně vstupního schodiště se provedou ze zámkové dlažby opřené do betonových hranolů. Stavba splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu stanovenou platnými předpisy a normami.

Hřiště bude oplocené ze všech stran zeleným poplastovaným pletivem výšky 3m, nejníže položená strana bude opatřena záchytnou sítí . Na hřiště se bude vcházet typovou uzamykatelnou brankou. Branka bude osazena na samostatné sloupky. Plocha hřiště bude obsahovat 1 ks sedací soupravy, jednou certifikovanou šplhací sestavou a jednou certifikovanou dvojhoupačkou. Plocha pod herními prvky bude upravena tak, aby splňovala všechny bezpečnostní požadavky.

B2.7 Technická a technologická zařízení – nebudou

B2.8 Požárně bezpečnostní řešení – Stavba není rozdělena na požární úseky. Je bez požárního rizika, nevytváří požárně nebezpečný prostor. Stavba je provedena z nehořlavých materiálů. Nemá žádné nadzemní konstrukce.Nejsou požadavky na únikové cesty. Neovlivňuje požární bezpečnost žádné jiné stavby. Nepotřebuje požární vodu ani jiné hasivo.

B2.9 Hospodaření s energiemi – nevztahuje se.

B2.10 Hygienické požadavky – Na stavbu nejsou stanoveny žádné hygienické požadavky.

B2.11 Ochrana stavby před negativními vlivy vnějšího prostředí – herní prvky, lavičky i oplocení budou opatřeny dostatečnou a nezávadnou povrchovou úpravou

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu.  V blízkosti stavebního pozemku se nachází nadzemní elektrické vedení NN holými vodiči ve správě E.ON Servisní s.r.o. Stavba se tohoto zařízení nedotkne.

B.4 Dopravní řešení

Nemění se. Přístup na pozemek  je z obecního pozemku p.p.č. 586/1. Tento pozemek je v přímém sousedství s místní komunikací procházející obcí. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu vyhovuje beze změny.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Rovná plocha hřiště vznikne odkopáním části plochy stavebního pozemku a hutněným násypem na větší části plochy stavebního pozemku z odkopané zeminy a z dovezené zeminy. Rovná plocha hřiště, šikmé plochy terénního zářezu a násypů se pokryjí ornicí sejmutou z plochy stavebního pozemku na začátku stavu. Povrch se dvakrát uvláčí, seberou se kameny, oseje se hřišťní travní směsí.

B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí

a) Vliv stavby na životní prostředí – stavba nemá negativní vliv na životní prostředí.

b) Vliv stavby na krajinu, zachování ekologických vazeb, ochrana rostlin a živočichů – nemá vliv.

c) Vliv stavby na soustavu Natura 2000 – nevztahuje se.

d) Zohlednění závěrů EIA – nevztahuje se.

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma – nevyskytuje se.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Řešení objektu umožňuje zásah hasičského záchranného sboru. Splňuje základní požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

Stavba nevyžaduje přivedení vody ani elektřiny na staveniště. Staveniště nevyžaduje odvodnění. Pro přístup mechanizace na stavební pozemek a pro dovážení zeminy na stavební pozemek bude nutné využít část pozemku p.p.č. 542/19 v ploše 230 m2, část pozemku p.p.č. 542/17 v ploše 160 m2 a část pozemku p.p.č. 525/2 v ploše 40 m2. Sjíždět se bude z místní komunikace na p.p.č. 616/1. Do vzdálenosti 9 m od okraje vozovky silnice se povrch dočasného sjezdu zpevní silničními panely. V tomto úseku se budou podvozky nákladních automobilů čisti od případného bláta. Při dopravě zeminy na stavbu zajistí zhotovitel stavby nepřetržitou kontrolu čištění  vozovky od zeminy odpadající od podvozků nákladních vozidel. Při stavbě je nutné, aby dodavatel stavby omezil negativní vlivy stavebních prací omezením chodu mechanizačních prostředků na nejnutnější dobu, používal mechanizace s protihlukovými kryty,průběžné odstraňoval znečištění komunikací apod. Při provádění stavby se odpady vzniklé při stavebních pracích budou odkládat a likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 o odpadech. Během stavby může dojít ke znečištění půdy únikem pohonných hmot nebo mazacích olejů z mechanizačních a dopravních prostředků vlivem poruchy nebo nedbalosti. Tato rizika je nutno omezit používáním strojního zařízení v dobrém technickém stavu a pečlivostí obsluhy. Případné znečištění je nutné hlásit odboru životního prostředí při MěÚ Prachatice. Pro vyrovnání stavebního pozemku do roviny hřiště se musí dovézt cca 600 m3 vhodné hutnitelné zeminy.Při organizaci výstavby se musí dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy a zásady BOZP. O průběhu výstavby se musí vést stavební deník.

Postup výstavby:

- sejmutí ornice ze zatravněných ploch

- úprava stávajícího terénu, zářez

- dovezení potřebné zeminy, rozprostření, postupné hutnění

- úprava svahováním ke stávajícímu terénu, svahy sklon 1:2

- urovnání pozemku do roviny, uvláčení a sběr kamene

- provedení opravy schodiště ze zámkové dlažby

- úprava vstupu – vrátka v oplocení

- dokončení úprav terénu

- osetí pozemku travní směsí určenou pro vysokou zátěž

- oplocení hřiště

- instalace herních prvků a mobiliáře

C. Herní prvky a mobiliář

## Herní prvky

Řetězová dvojhoupačka  - celokovová

Nosná konstrukce dvojhoupačky je vyrobena z konstrukční oceli (kovový profil 100 x 100 mm), která je upravena vypalovanou práškovou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL a uložena do betonového lože. Na přání zákazníka je možnost nosné konstrukce opatřit žárovým zinkováním. Houpačky jsou zavěšeny pomocí pozinkovaných řetězů na kovovém nosníku. Sedátka Normal houpaček jsou ocelová, obalená měkkou a pohodlnou pryží. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

Norma: ČSN EN 1176 - 1, 2

Doporučený věk: 3 – 14 let

Rozměry: 3 x 1,8 x 2,3 m

Povrch tlumící dopad: pryž nebo kačírek

# ŠPLHACÍ SESTAVA

Nosná konstrukce šplhací sestavy je vyrobena z lepených hranolů 100 x 100 mm. Toto řešení zajišťuje maximální možnou ochranu proti vzniku prasklin, které jsou běžné u výrobků z mimostředového dřeva. Povrchová úprava těchto hranolů spočívá v impregnaci a třívrstvé aplikaci vrchního lazurovacího laku, splňujícího podmínky normy EN 71/3 (bezpečné pro dětské hračky).Tyto konstrukce jsou do terénu kotveny v ocelových patkách, které jsou chráněny proti korozi žárovým zinkováním a uloženy do betonového lože. Kotvy jsou připevněny k hernímu prvku pomocí šroubů a jejich konstrukce zaručuje, že dřevěné prvky nebudou v přímém kontaktu se zemí. Veškeré další kovové prvky jsou upraveny vypalovanou práškovou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL.

Šplhací síť, ručkovací síť, šplhací lano a lanový žebřík jsou vyrobeny z materiálu HERKULES (16 mm lana z polypropylenu s vnitřním ocelovým jádrem). Lana jsou spojována plastovými spoji. Lezecká stěna je vyrobena z vodovzdorné překližky určené pro venkovní prostředí. Horolezecké chyty jsou vyrobeny z křemičitého písku a epoxidové pryskyřice - to zaručuje dlouhou životnost, stálobarevnost i šetrný povrch pro kůži na rukou. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

Norma: ČSN EN 1176 - 1

Doporučený věk: 3 – 14 let

Rozměry: 2,5 x 2,5 x 2 m

Povrch tlumící dopad: pryž nebo kačírek

## Mobiliář

### Sedací souprava

Sedací souprava je vyrobena ze smrkového dřeva, na přání zákazníka z dubového dřeva. Povrchová úprava tohoto dřeva spočívá v impregnaci a třívrstvé aplikaci vrchního lazurovacího laku, splňujícího podmínky normy EN 71/3 (bezpečné pro dětské hračky).

Konstrukce stolu a laviček jsou vyrobeny z konstrukční oceli (kovový profil 80 x 40 mm a 40 x 40 mm), která je proti korozi chráněna žárovým zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti sedací soupravy. Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

Norma: ČSN EN 1176 - 1

Rozměry: 1,8 x 1,6 x 0,9 m

### Odpadkový koš

Odpadkový koš je vyroben ze smrkového dřeva, na přání zákazníka z dubového dřeva. Povrchová úprava tohoto dřeva spočívá v impregnaci a třívrstvé aplikaci vrchního lazurovacího laku, splňujícího podmínky normy EN 71/3 (bezpečné pro dětské hračky). Tato konstrukce je uložena do betonového lože. Kovový rám a vložka odpadkového koše jsou vyrobeny z pozinkované oceli. Veškeré kovové prvky jsou proti korozi chráněny žárovým zinkováním. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

Norma: ČSN EN 1176 - 1

Rozměry: 0,5 x 0,5 x 1 m

#### Informační tabule

Konstrukce informační tabule je vyrobena z konstrukční oceli (kovový profil 60 x 40 mm), která je chráněna proti korozi žárovým zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku. Tato konstrukce je uložena do betonového lože.

Tabule je vyrobena z pozinkovaného plechu. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

Norma: ČSN EN 1176 - 1

Rozměry: 0,5 x 0,04 x 1,7 m