LIPOVICE

# OPRAVA CHODNÍKŮ U OBJEKTU Č. P. 44

# V OBCI LIPOVICE

parcela č. kat. 33/1 v k. ú. Lipovice

D -  DOKUMENTACE OBJEKTŮ

A – Technická zpráva

dle novely vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění ze 7. prosince 2017

(dokumentace pro ohlášení stavby)

Investor:       	   Obec Lipovice

Lipovice 44

384 22 Vlachovo Březí

Projektant:       Ing. Jindřich Korbel

Nišovice 79

387 01  Volyně

Nišovice                                                                                                              Květen 2018

Technická zpráva

Navrhované řešení:

Jedná se o opravu stávající dlažby chodníků okolo obecního úřadu v obci Lipovice na parcele č. kat. 33/1 v k. ú. Lipovice.

Před zahájením prací budou vytyčeny podzemní sítě jejich správci.

V rámci opravy bude vybourána stávající betonová dlažba a betonový monolitický povrch chodníků včetně silničních obrubníků.

Po vybourání dlažby a obrubníků budou osazeny nové silniční a parkové obrubníky do betonového lože z betonu C 20/25.

Dále bude doplněna podkladní vrstva ze štěrkodrtě frakce 0/32 mm a bude položena kladecí vrstva z kameniva frakce 4/8 v tl. 30 mm.

Na závěr bude položena betonová zámková dlažba tl. 80 mm a zasypány spáry křemičitým pískem.

Podrobnosti řešení jsou patrny z výkresové části projektové dokumentace.

Stavební pozemek je v majetku investora.

Stavebními pracemi se nezmění zastavěná plocha ani vzhled chodníků.

Technické parametry:

Plocha chodníků					110,08 m2

### Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při provádění stavby je třeba dodržovat zákon 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 		591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 			pracích. Stavební práce budou prováděny odbornou stavební firmou za 			dodržení platných předpisů a norem. Totéž se týká i všech prací specialistů 		potřebných pro výstavbu.

Kontrolní prohlídky stavby

Vzhledem k charakteru prací nejsou stanoveny.

Nakládání s odpady

předpokládané množství odpadů:

betonová dlažba		0,050 t

Seznam dotčených parcel:

33/1

v k. ú. Lipovice

#### v Nišovicích  25.05.2018 		   		zpracoval:Ing. Jindřich Korbel